## Slide 1
Ejecución ARW

## Slide 2: Flujo de las componentes del modelo WRF
ARW-Model
Geogrid
Ungrib
Metgrid
Gridded Meteorological data:
Global Forecast System
Final Analysis
ERA5 – ERA interim
Gridded Terrestrial data:
MODIS
USGS
Real
WRF-DA
WRF Pre-processing System (WPS)
Observaciones In-situ
Radar meteorológico
Radiosondas
Perfiles - radiómetro
Post Procesamiento
Python
NCL

## Slide 3
Carpetas – archivos necesarios
Archivos:/home/mzapata/exm/WRF-4.1.5/run
Terminal

## Slide 4
Namelist.input – Time_control
run_time: run_days, run_hours, run_minutes, run_seconds
start_date : start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute, start_second
end_date: end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute, end_second
interval_seconds: The integer number of seconds between time-varying meteorological input files. No default value.
Input_from_file: ejecución anidada tendrá archivos de entrada para dominios distintos de 1

## Slide 5
Namelist.input – Time_control Files format
History_interval: Cada cuantos minutos se van a guardar los resultados.
Frames_per_outfile: Numero de tiempos que se van a guardar por archive.
Restart: Si la corrida comienza de un restart.
Restart_Interval: Cada cuantos minutos se van a guardar los restart.
Io_form_history, Io_form_restart, Io_form_input, Io_form_boundary: . Default value is 2 (NetCDF)
Explicar Restart – Ejemplo del Caribe

## Slide 6
Namelist.input – Time_control- SST update
For SST updating (used only with sst_update=1):
Auxinput4_inname: Nombre del archivo
Auxinput4_Interval: Cada cuantos minutos se va a ingresar información de SST, normalmente coincide con Interval_seconds.
Io_form_auxinput4: Default value is 2 (NetCDF)

## Slide 7
Namelist.input – Time_control- Diagnostics
For additional regional climate surface fields:
Output_diagnostics: igual a 1 para calcular min/max/mean/std
Auxinput3_outname: Nombre del archivo
Auxinput3_Interval: Cada cuantos minutos se van a guardar los resultados.
Io_form_auxihist3: Default value is 2 (NetCDF)

## Slide 8
Namelist.input – Time_control- Other save options
For additional regional climate surface fields:
iofields_filename: nombre del archivo con las variables que se desean guardar diferente
Auxinput3_outname: Nombre del archivo
Auxinput3_Interval: Cada cuantos minutos se van a guardar los resultados.
Io_form_auxihist3: Default value is 2 (NetCDF)
Frames_per_auxhist3: Numero de tiempos que se van a guardar por archive.

## Slide 9
Namelist.input – Time_control- Other save options
+:h:3:RAINC,RAINNC,RAINSH,U10,V10,LH,HFX,T2,OLR,PSFC,Q2,PH,PHB,T,U,V,W,P,PB,QVAPOR,CLDFRA,UTAU,VTAU,XLAT,XLONG,HGT,XLAT_U,XLONG_U,XLAT_V,XLONG_V,MAPFAC_M,MAPFAC_U,MAPFAC_V,F,QRAIN,QSNOW,QCLOUD
Where “+” means ADD this variable to the output stream, “h” is the history stream, and “3” is the stream number
ncdump -h met_em.d01.2023-01 02_06:00:00.nc | grep BOTTOM-TOP_GRID_DIMENSION

## Slide 10
Namelist.input – Domains

## Slide 11
Time Step – Courant-Friedrichs-Levy
For example in real data applications, where jet stream winds may reach as high as 100 m/s, the maximum time step would be approximately 80 s on a Δ x = 10 km grid, For a simple 1D advection equation with an explicit solver the requirement is CFL < 1 everywhere in the domain.

## Slide 12
Time Step – Courant-Friedrichs-Levy

## Slide 13
Namelist.input – Domains
Time_step: Tiempo de integración en segundos.
E_vert: Numero de niveles de presión.
P_top_requested: Límite superior de la atmosfera en Pa.
Num_metgrid_levels: Numero de niveles de presión en las condiciones iniciales y de frontera, cambia según la Fuente de datos.
Num_metgrid_soil_levels : Numero de capas de suelo en las condiciones iniciales y de frontera, cambia según la Fuente de datos.
Parent_time_step_ratio : Relación entre el time step del dominio principal y el dominio anidado, similar al parent_grid_ratio, no necesariamente tienen que ser iguales.
Eta_levels: 1.000, 0.990, 0.978, 0.964, 0.946, 0.922, 0.894, 0.860, 0.817, 0.766, 0.707, 0.644, 0.576, 0.507, 0.444, 0.380, 0.324, 0.273, 0.228, 0.188, 0.152, 0.121, 0.093, 0.069, 0.048, 0.029, 0.014, 0.000,
Feedback: Los resultados del dominio anidado modifica los resultados del dominio principal.

## Slide 14
Vertical coordinates
The ARW equations are formulated using a terrain-following hydrostatic pressure vertical coordinate denoted by η. It varies from a value of 1 at the surface to 0 at the upper boundary of the model domain. This vertical coordinate is also called a mass vertical coordinate.

## Slide 15
Namelist.input – Physics
mp_physics: microphysics option
ra_lw_physics: Longwave radiation option
ra_sw_physics: Shortwave radiation option
sf_surface_physics: land-surface option
bl_pbl_physics: boundary-layer option
cu_physics: cumulus option
Radt: minutes between radiation physics calls
Cudt: minutes between cumulus physics calls
Use same physics options for all domains. – An exception is cumulus scheme. One may need to turn it off for a nest that has grid distance of a few kilometers or less.
Also use same physics calling frequency (e g Also use same physics calling frequency (e.g. radt, cudt, etc.) in all domains.

## Slide 16
Namelist.input – Physics
surface_input_source: Fuente del uso del suelo y tipo de suelo, 1: WPS/geogrid, 2: Otra Fuente de información en formato GRIB.
num_land_cat: Número de categorías para el uso del suelo. 24 USGS, 21 MODIS.
num_soil_layers: Número de capas de suelo, depende de la parametrizacion surface physics. 4: Noah landsurface model, 6 or 9: RUC landsurface model, 2: Pleim-Xu landsurface model, 3: SSiB landsurface model.
sst_update: time-varying sea-surface temp (0=no, 1=yes). Si es 1 se genera el archivo wrflowinp_d01 con las variables SST, XICE, ALBEDO and VEGFRA.
Usemonalb: Para usar albedo mensual, recomendado para sst_update=1
do_radar_ref: Permite calcular reflectividad de radar usando parámetros de la parametrización de microfísica.

## Slide 17
Namelist.input – Physics
Isfflx: heat and moisture fluxes from the Surface (only works for sf_sfclay_physics = 1,5,7,11),
      1 = with fluxes from the surface ,
      0 = no flux from the Surface.
Ifsnow: snow-cover effects, (only works for sf_surface_physics = 1),
  1 = with snow-cover effect
  0 = without snow-cover effect.

## Slide 18
Namelist.input – Bdy Control
spec_bdy_width: Nuero total de filas de relajación (Aléjese de los bordes)
specified: Condiciones de borde específicas, provienen de un archivo(solo puede ser true para el dominio 1)
nested: Condiciones de frontera para los dominios anidados (solo para dominios anidados), provienen del dominio padre.

## Slide 19
Namelist.input – Bdy Control

## Slide 20
Arakawa C Grid

## Slide 21
Ejecución del modelo – Real
Este subprograma pre-procesa la información generada en el WPS para generar las condiciones iniciales y de frontera para la modelación de casos reales. El programa Real verifica las siguientes condiciones:
La interpolación horizontal se haya ejecutado correctamente para cada variable.
Las variables Temperatura, U, V, humedad relativa, presión, humedad y temperatura del suelo y altura geopotencial se encuentren disponibles para cada punto de la malla en las 3 dimensiones y en superficie.
Las variables tengan el mismo número de niveles en la vertical.
La información geográfica invariante (información descrita en geogrid) se encuentre disponible en todo el dominio de trabajo.

## Slide 22
Ejecución del modelo – WRF
Esta es la parte del modelo encargado de resolver las ecuaciones dinámicas en el time step indicado en la configuración del modelo. Dichas ecuaciones se resuelven numéricamente utilizando Runge-Kutta3. En este módulo se incluyen también las parametrizaciones que permiten describir los fenómenos físicos cuya escala espacial-temporal es inferior a la resolución fijada en las simulaciones. Algunas de las características que se deben de tener en cuenta son:
Malla Horizontal: Arakawa C.
Coordenada vertical: sigue la forma del terreno utilizando niveles de presión. El tope del modelo es una superficie de presión constante.
Integración en el tiempo: dependiendo de la versión del WRF se utiliza RK2 o RK3. El time step es variable.
Condiciones iniciales: para casos reales es necesario introducir condiciones de borde en las tres dimensiones, para casos ideales es posible ingresar condiciones de borde en dos o tres dimensiones.

## Slide 23
Ejecución del modelo – WRF
ln -sf <path_metfiles>met_em.d0* <path_execution>
mpirun -np 8 /opt/WRF/ARW/BIN/real.exe
mpirun -np 8 /opt/WRF/ARW/BIN/wrf.exe
Ver rsl files